## Slide 1: Application pratique Estimateur MV de translation subpixellique entre deux images

## Slide 2: Les images à utiliser
Les images sont des simulations d’images optiques à 70 cm de resolution spatiale (port de Marseille)
Les images sont codées sur 16bits non signés (0 à 216-1) en png
L’image_0.png est l’image de reference géométrique
Les images image_1_delta%02d.png sont 50 images décalées avec des translations aléatoires non entières entre -3 et +3 pixels en ligne et en colonne

## Slide 3: Notations
Chaque image est bruitée d’un bruit blanc gaussien de moyenne nulle
Si O est l’image “idéale”, alors
  L’image de reference peut se noter comme : où
  Les 50 images translatées peuvent se noter comme : où : translation en colonne sur [-3,3] : translation en colonne sur [-3,3]

## Slide 4: Etape 1
Ecrire une fonction qui évalue la distance euclidienne entre une vignette de contexte C de rayon rc et une zone de recherche R de rayon rc+rr (où rr est le rayon max de recherche). Par exemple, dans notre cas, pour un point d’intérêt
  La vignette de contexte est extraite de :
  La zone de recherche est extraite de :
En sortie, une matrice de distance de taille
Attention au temps de calcul : pensez à bien utiliser la vectorialisation des calculs. Bonus : on accélérer les calculs très nettement en utilisant la convolution par FFT ….

## Slide 5: Etape 2
Ecrire une fonction qui détermine le lieu « subpellique » du minimum de D
  Localiser le lieu discret du min de D
  Dans le voisinage direct de ce minimum, on peut faire l’hypothèse d’une forme quadratique de D :
  Par régression linéaire, évaluer les
  En déduire la position non-entière (sub-pixellique) de D en résolvant les équations linéaires

## Slide 6: Etape 3
Choisir un point particulier dans l’image de référence
Choisir rc = 10 et rr = 6
Déterminer le vecteur de translation entre l’image de référence et les 50 images Celui dont l’erreur d’évaluation de translation sur un point est la plus faible gagne le pompon 
A l’aide d’une estimation de la matrice d’information de Fisher, proposer un modèle pour l’erreur quadratique moyenne (hors biais)
Proposer une méthode permettant d’évaluer ce modèle d’erreur sur plusieurs points

## Slide 7: Rappel
Soient N valeurs de telles que
Le paramètre à estimer est
La log-vraisemblance LV s’exprime alors :
L’estimateur LV de est donc
En supposant que est << devant l’extension temporel de , on peut considérer indépendant de et

## Slide 8: Rappel
Par Parseval et en notant la transformée de Fourier de
La matrice d’information de Fisher peut donc s’écrire :
En remarquant que et en appliquant Parseval, on a

## Slide 9: Rappel
En 2d, pour une image J (ou une vignette d’une image)
Où est le gradient de suivant la direction
Cette matrice est symétrique positive, elle peut être diagonalisée. Ses valeurs propres représentent les variances minimales sur les axes principaux